## Slide 1
Nazwa rozsyłu: VW
Kąt rozsyłu: 102.6⁰ / 100.2 ⁰
----------- C0-C180 --------- C90-C270
VW
Strumień świetlny:
Parametr | Wersja 1150mm | Wersja 1450mm
Zakres strumienia | 3500-8800lm | 10600-12200lm
Skuteczność świetlna | 163-167lm/W | 165-166lm/W
Parametry ogólne:
Wersja | RUGL19 | RUGL22 | RUGL25 | RUGL28
1150mm | X | 4500lm | 10800lm | O
1450mm | X | 4500lm | 10800lm | O
Zakres olśnienia:
Zastosowanie:
Oświetlenie ogólne w przestrzeniach otwartych, głównie niskie obiekty.
Sugerowana wysokość montażu:
2,5m – 5,0m
„very wide” – bardzo szeroki
X – parametr niemożliwy do spełniania, O – parametr osiągalny w całym typoszeregu
Graniczny tabelaryczny współczynnik olśnienia dla wymiarów pomieszczenia 4H8H
2520: Tytan z soczewkami Linea S
UWAGA! Obie wersję mają identyczną powierzchnię świecenia!

## Slide 2
Nazwa rozsyłu: MW
Kąt rozsyłu: 87.6⁰ / 85.2⁰ ----------- C0-C180 --------- C90-C270
MW
Strumień świetlny:
Parametr | Wersja 1150mm | Wersja 1450mm
Zakres strumienia | 3500-8800lm | 10600-12200lm
Skuteczność świetlna | 163-167lm/W | 165-166lm/W
Parametry ogólne:
Wersja | RUGL19 | RUGL22 | RUGL25 | RUGL28
1150mm | X | 7100lm | O | O
1450mm | X | 7100lm | O | O
Zakres olśnienia:
Graniczny tabelaryczny współczynnik olśnienia dla wymiarów pomieszczenia 4H8H
Zastosowanie:
Oświetlenie ogólne powierzchni otwartych w halach przemysłowych i magazynowych, warsztatach.
Sugerowana wysokość montażu:
3,0m – 6,0m
„medium wide” – średni szeroki
X – parametr niemożliwy do spełniania, O – parametr osiągalny w całym typoszeregu
UWAGA! Obie wersję mają identyczną powierzchnię świecenia!
2520: Tytan z soczewkami Linea S

## Slide 3: 2520: Tytan z soczewkami Linea S
Nazwa rozsyłu: SW
Kąt rozsyłu: 70.8⁰ / 71.0⁰
----------- C0-C180 --------- C90-C270
SW
Strumień świetlny:
Parametr | Wersja 1150mm | Wersja 1450mm
Zakres strumienia | 3500-8800lm | 10600-12200lm
Skuteczność świetlna | 163-167lm/W | 165-166lm/W
Parametry ogólne:
Wersja | RUGL19 | RUGL22 | RUGL25 | RUGL28
1150mm | X | 7700lm | O | O
1450mm | X | 7700lm | O | O
Zakres olśnienia:
Zastosowanie:
Oświetlenie ogólne powierzchni otwartych w halach przemysłowych i magazynowych, warsztatach.
Sugerowana wysokość montażu:
3,0m – 8,0m
„standard wide” – standardowy szeroki
X – parametr niemożliwy do spełniania, O – parametr osiągalny w całym typoszeregu
Graniczny tabelaryczny współczynnik olśnienia dla wymiarów pomieszczenia 4H8H
UWAGA! Obie wersję mają identyczną powierzchnię świecenia!